## Slide 2: Inhalt
Vorstellung Thema
Funktion Wärmepumpe
Funktion Ölbrennkessel
Swot von beiden
Vergleiche anhand Swot

## Slide 3: Wärmepumpe
Sole-Wasser, Grundwasser oder Luft
Funktionsweise:

## Slide 4: Beispiel Junkers
Durchschnittstemperatur Messstation Bern 2015 (Ohne Juni-August): 6.6 °C
270 Tage * 18 Stunden = 4860 Stunden
4860 * 1.95 = 9477 kWh pro Jahr, Herstellerangabe: 4672 kWh
Quellen:
  http://www.meteoschweiz.admin.ch/product/output/climate-data/homogenous-monthly-data-processing/data/homog_mo_BER.txt
  http://www.junkers.com/endkunde/produkte/produktinformation/produktkatalog_4416
Aussentemperatur | Wärmeleistung (W) | COP | Benötigte Stromleistung (W / COP)
2 °C | 10 kW | 4.95 | 2.02 kW
7 °C | 10 kW | 5.14 | 1.95 kW
6.6 °C | 10 kW | 5.12 | 1.95 kW

## Slide 5: SWOT Wärmepumpe
Stärken | Schwächen
Kein CO2 Ausstoss während Betrieb Geringer Energieverbrauch Geringe Betriebskosten | Aufwendiger Einbau (Bohrungen) Erst bei geringer Vorlauftemperatur effizient (Fussbodenheizung)
Chancen | Gefahren
Kein Verbrauch von fossilen Brennstoffen Hohe Effizienz | Ölpreis